## Slide 1: Pro Energia Alapítvány A magyar energia- és környezetpolitika új kihívásai 4. A megújuló energiaforrások hasznosítási helyzete
A megújuló energiák térhódítása Európában
Dr. Stróbl Alajos
Budapest, 2012. november 15. 14:20-14:40
20
1.
Notes: Pöyry transparent logo flattened with the background image

## Slide 2
1. A megújulók átalakítása
Primerenergia-hordozók
Végső energiahordozók
Villamos energia
Hőenergia
Üzemanyag
Víz
(árapály, hullám)
Szél
Nap
hőszivattyú
hidrogén
Földhő
(geotermikus)
Bio
(gázok, hulladék)
Notes: 3-column text and 2-column image

## Slide 3
2. A megújulókból villamos energiát 2011-ben
Forrás: Brennstoff-Wärme-Kraft, 64. k. 5. sz. 2012. p. 5-17.
 | Beépített teljesítőképesség, GW |  | Villamosenergia-termelés, TWh | 
 | Világ | EU-27 | Világ | EU-27
Vízerőművek | 1043 | 230 | 3521 | 368
folyami és tárolós | 1043 | 230 | 3520 | 367
árapály és hullám | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5
Szélerőművek | 239 | 57 | 358 – 596 | 172
Naperőművek | 70 | 57 | 65 – 82 | 49 – 50
termikusak | 2,1 – 3 | kb. 1,6 | 5 – 7,2 | kb. 3,8
PV | 67,4 | 56,3 | 60 – 74 | 48
Geotermikusak | 10,7 | 0,9 | 68 | 5,5
Biomassza | 68 | 18 – 21 | 270 – 480 | 129
szilárd | 47 | 10,1 – 14,2 | 188 – 329 | 73,8
szerves hulladék | 4,3 | 2,4 | 32 | 18,2
biogáz | 6,1 | 4,6 | 42,5 | 32
növényi olaj | 1 | 1 | 5 | 5
Összesen | 1431 | 400 – 404 | 4282 – 4747 | kb. 723
Notes: 3-column text and 2-column image

## Slide 4
3. A megújulókból hőt 2011-ben
Forrás: Brennstoff-Wärme-Kraft, 64. k. 5. sz. 2012. p. 5-17.
 | Teljesítőképesség, GW |  | Hőtermelés, PJ/a | 
 | Világ | EU-27 | Világ | EU-27
Napenergia | 215 | 26 | 340 – 430 | 40 – 52
Geotermikus | 52 | 14 | 443 | 125
hőszivattyúkkal | 37 | 11 | 226 | 87
mélyről | 15 | 3 | 217 | 38
Biomassza | nincs adat | nincs adat | 10 700 – 24 700 | 2 967
szilárd | nincs adat | nincs adat | 10 000 – 24 000 | 2 960
biogáz | nincs adat | nincs adat | 700 | 67
Összesen | (267) | (40) | 11 483 – 24 573 | 3 138
A világon, mint a táblázatból megállapítható, a megújuló energiahordozók hő értékesí-tésében a biomassza domináns szerepet játszik, az összes hasznos hő megújuló források-ból évente 11,5 – 25,6 EJ között lehet. A napenergia és a geotermikus energia (a földhő) szerepe ezen a piacon elhanyagolhatóan kicsiny.
Az EU-27-ben szintén a biogén tüzelőanyagok a főszereplők (2,9 EJ/a) a hő piacán. A napenergia és a geotermikus energia ehhez képest itt is nagyon kicsi.
Notes: 3-column text and 2-column image

## Slide 5
4. A megújulókból üzemanyagot 2011-ben
Forrás: Brennstoff-Wärme-Kraft, 64. k. 5. sz. 2012. p. 5-17.
 | Termelés, Mrd liter/a |  | Energiatartalom, PJ/a | 
 | Világ | EU-27 | Világ | EU-27
Bioetanol | 66 | 4 | 1 496 | 80
Biodízel és növényi olaj | 17 | 8 | 564 | 264
Összesen | 93 | 12 | 2 060 | 344
A világon 2011-ben összesen 66 milliárd liter (1496 PJ energiatartalmú) bio-etanolt állítottak elő (a legtöbbet az USA-ban és Brazíliában).
A világon 2011-ben összesen 17 milliárd liter (564 PJ energiatartalmú) biodízelt termeltek (a legtöbbet Németországban, Franciaországban és az USA-ban).
Az EU-27-ben a növényi olajokra alapozott üzemanyag energiatartalma 264 PJ-t, a bioetanol energiatartalma 80 PJ-t jelentett, tehát ez az EU-27 közlekedésében összesen 344 PJ-t tett ki.
A viszonylag olcsón növényekből előállítható etanol 2015-re 80-100 Mrd literre (1,85-2,31 EJ-ra) növekedhet a világon.
Növekedhet a biodízel-termelés, ha kisebb mértékben is. Az energetikában 2015-re 23-27 Mrd liter biodízel (763-895 PJ energiatartalommal) rendelkezésre állhat.
Notes: 3-column text and 2-column image

## Slide 6
5. A megújuló energiahordozók az EU-ban
Forrás: European Commission, Directorate-General for Energy: Key Figures, June 2011
Chart: 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
víz | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35
földhő | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3
nap | 5 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 8.2 | 8.9 | 9.7 | 10.5 | 11.3 | 12.1
szél | 15 | 17 | 19.2 | 21.5 | 24 | 26.5 | 29 | 32 | 35 | 37.5 | 40
biomassza | 85 | 89 | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 135 | 142
hőszivattyú | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Mtoe
A hő és az üzemanyag
miatt a biomassza a
legnagyobb arányú
Notes: 3-column text and 2-column image

## Slide 7
6. Változás az EU primerenergia-termelésében
Forrás: European Commission, Directorate-General for Energy: Key Figures, June 2011
1990
2009
943 Mtoe
818 Mtoe
megújuló 18%
Két évtized alatt 13% csökkenés.
Notes: 3-column text and 2-column image

## Slide 8
7. Változás az EU villamosenergia-termelésében
Forrás: European Commission, Directorate-General for Energy: Key Figures, June 2011
1990
2009
2586 TWh
3210 TWh
megújuló 18%
Két évtized alatt 24% növekedés.
Notes: 3-column text and 2-column image

## Slide 9
8. Megújulókból villamos energia 2035-ben
Forrás: IEA: World Energy Outlook 2011, p. 91.
Távlatok az új energiapolitika szerint
* PV = napelem, CSP = tükrös naperőmű
TWh
Chart: 
| Kína | EU-27 | USA | India | Brazília
víz | 1375 | 393 | 306 | 352 | 552
szél | 735 | 737 | 472 | 183 | 31
bio | 339 | 279 | 266 | 122 | 50
PV* | 127 | 153 | 106 | 140 | 18
CSP* | 67 | 51 | 45 | 15 | 6
földhő | 4 | 21 | 55 | 2
tenger | 1 | 47 | 5 | 1
2648
1681
1255
815
657
Az EU élen jár a megújuló
energiaforrások villamos-
energia-ipari használatában
Notes: 3-column text and 2-column image

## Slide 10
9. Villamosenergia-termelés az EU-ban 2030-ig
Forrás: VGB PowerTech 92. k. 1/2. sz. 2012. p.43-47.
Chart: 
| 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
atom | 860 | 885 | 895 | 860 | 840 | 830 | 880
szén | 980 | 970 | 850 | 815 | 808 | 830 | 860
gáz | 450 | 600 | 730 | 820 | 862 | 950 | 900
olaj | 180 | 120 | 75 | 58 | 50 | 50 | 50
megújuló | 450 | 525 | 620 | 807 | 1050 | 1195 | 1410
TWh
A többlet villamos energiát
elsősorban a megújuló
forrásokból termelik
Notes: 3-column text and 2-column image

## Slide 11
10. Villamos energia az ENTSO-E-ben, 2011-ben
Forrás: ENTSO-E Memo 2011. Provisional values as of 30 April 2012
Chart: 
| atom | fosszilis | víz | megújuló | egyéb
Értékesítés | 885.6 | 1625.1 | 513.8 | 310.1 | 11.1
atom
fosszilis
víz
megújuló
egyéb
855,60
1 625,06
513,81
310,08
11,12
TWh
3345,7 TWh
Egy év alatt 2,0%-kal csökkent a nettó villamosenergia-termelés, de egy negyed része már megújuló forrásokból származott.
Notes: 3-column text and 2-column image

## Slide 12
11. Megújulókból termelt villany, ENTSO-E, 2011
Forrás: ENTSO-E Memo 2011. Provisional values as of 30 April 2012
Chart: 
| 2009 | 2010 | 2011
megújulók* | 219.566 | 251.121 | 310.078
szélből | 120.489 | 141.522 | 165.088
napból | 21.537 | 43.575
* vízerőművek kivételével az összes megújuló forrás
TWh
Notes: 3-column text and 2-column image

## Slide 13
12. Szélerőművek az ENTSO-E-ben, 2011-ben
Chart: 
| HR | FI | LT | CZ | HU | NI | NO | RO | BE | GR | IE | PL | NL | SE | GB | DK | PT | FR | IT | ES | DE
Sorozat 1 | 118 | 197 | 202 | 218 | 325 | 405 | 450 | 1006 | 1056 | 1363 | 1615 | 2059 | 2340 | 2899 | 3355 | 3952 | 4081 | 6639 | 6961 | 20729 | 28354
MW
összes szélerőmű 90 158 MW
Notes: 3-column text and 2-column image

## Slide 14
13. Naperőművek az ENTSO-E-ben, 2011-ben
Chart: 
| PL | HU | LU | CH | DK | NL | PT | BG | GR | SK | BE | CZ | FR | ES | IT | DE
Sorozat 1 | 2 | 3 | 27 | 34 | 36 | 51 | 155 | 220 | 439 | 507 | 1901 | 1971 | 2228 | 4916 | 12743 | 22306
MW
összes naperőmű 47 535 MW
Notes: 3-column text and 2-column image

## Slide 15
14. A tengeri szélerőművek fejlődése
Forrás: VGB PowerTech 92. k. 7. sz. 2012. p. 62-65.
Chart: 
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
Sorozat 1 | 50 | 100 | 280 | 530 | 620 | 710 | 800 | 1110 | 1480 | 2063 | 2943 | 3813
Ország | Szél-farm | Szél-erőmű | BT, MW
UK | 18 | 636 | 2094
DK | 13 | 401 | 857
NL | 4 | 128 | 247
DE | 6 | 52 | 200
BE | 2 | 61 | 195
SE | 5 | 75 | 164
FI | 2 | 9 | 26
IE | 1 | 7 | 25
NO | 1 | 1 | 2
PE | 1 | 1 | 2
összes | 53 | 1371 | 3813
MW
Évente 900 MW-tal nő Európában
Notes: 3-column text and 2-column image

## Slide 16
27. Az importszaldó-arány havi változása
Chart: 
| Magyarország | Luxemburg | Csehország | Málta | Ciprus | Észország | Lengyelország | Belgium | Bulgária | Litvánia | Szlovákia | Olaszország | Franciaország | Egyesült Királyság | Finnország | Hollandia | Németország | Szlovénia | Görögország | Spanyolország | Románia | Írország | Dánia | Portugália | Lettország | Svédország | Ausztria
szél | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.11 | 0.21 | 0.06 | 0.24 | 0.19 | 0.01 | 0.24 | 0.2 | 0.11 | 0.37 | 0.32 | 0.23 | 0.1 | 0.08 | 0.06
víz | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.03 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.04 | 0.33 | 0.09 | 0.1 | 0.27 | 0.02 | 0.22 | 0.35 | 0.44 | 0.57
biomassza | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.1 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.23 | 0.05 | 0.14 | 0.11 | 0.07
napelem | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.02
tükrös naperőmű | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.02
geotermikus | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01
árapály, hullám | 0.01 | 0.01
Chart: 
| Magyarország | Luxemburg | Csehország | Málta | Ciprus | Észország | Lengyelország | Belgium | Bulgária | Litvánia | Szlovákia | Olaszország | Franciaország | Egyesült Királyság | Finnország | Hollandia | Németország | Szlovénia | Görögország | Spanyolország | Románia | Írország | Dánia | Portugália | Lettország | Svédország | Ausztria
szél | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.11 | 0.21 | 0.06 | 0.24 | 0.19 | 0.01 | 0.24 | 0.2 | 0.11 | 0.37 | 0.32 | 0.23 | 0.1 | 0.08 | 0.06
víz | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.03 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.04 | 0.33 | 0.09 | 0.1 | 0.27 | 0.02 | 0.22 | 0.35 | 0.44 | 0.57
biomassza | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.1 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.23 | 0.05 | 0.14 | 0.11 | 0.07
napelem | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.02
tükrös naperőmű | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.02
geotermikus | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01
árapály, hullám | 0.01 | 0.01
Forrás: EWEA: EU Energy Policy to 2050, 2011. március
NMCsT
2020
EU-27 átlaga 34,7%
utolsó helyen
Magyarország
10,9%
arány a bruttó villamos fogyasztásban
Notes: 3-column text and 2-column image

## Slide 17
16. Várható német villamos energia 2050-ig
Forrás: Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 62. k. 7. sz. 2012. p. 51-55.
Chart: 
| 2010 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050
megújulókból | 105 | 200 | 260 | 310 | 350
egyéb forrásból | 515 | 377.5 | 275 | 182.5 | 100
TWh
fogyasztás
Német fejlődési terv:
kevesebb villamos energia,
nagyobb megújulós arány
Notes: 3-column text and 2-column image

## Slide 18
17. Német villamos energia 2030-ig
Forrás: Brennstoff-Wärme-Kraft, 64. k. 4. sz. 2012. p. 91.
Chart: 
| 2008 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
atom | 141.45 | 98 | 33
lignit | 147.6 | 160 | 143 | 100 | 61.75
szén | 135.3 | 102 | 60.5 | 50 | 23.75
szén & CCS | 8
gáz | 86.1 | 60 | 99 | 120 | 104.5
egyéb | 18.45 | 10 | 16.5 | 20 | 19
szél | 36.9 | 80 | 104.5 | 115 | 142.5
többi megújuló | 49.2 | 90 | 93.5 | 110 | 115.5
nettó import | 20 | 40
TWh
23%
22%
6%
11%
5%
8%
17%
25%
24%
26%
13%
14%
18%
22%
6%
19%
30%
Notes: 3-column text and 2-column image

## Slide 19
18. A német megújulós villamos energia
Forrás: Brennstoff-Wärme-Kraft, 64. k. 4. sz. 2012. p. 46.
Chart: 
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
víz | 24.9 | 23.2 | 23.7 | 17.7 | 19.9 | 19.6 | 20 | 21.2 | 20.4 | 19 | 21 | 19.6
szél | 7.6 | 10.5 | 15.8 | 18.7 | 25.5 | 27.2 | 30.7 | 39.7 | 40.6 | 38.4 | 37.8 | 46.4
bio | 4.7 | 5.2 | 6 | 8.2 | 10.1 | 14 | 18.5 | 23.9 | 27.5 | 30.3 | 33.9 | 36.7
nap | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 2.2 | 3.1 | 4.4 | 6.6 | 11.7 | 18.9
6,4%
6,7%
7,8%
7,5%
9,2%
10,1%
11,6%
14,3%
15,1%
16,4%
17,1%
20,0%
részarány a bruttó villamosenergia-fogyasztásból
TWh
Notes: 3-column text and 2-column image

## Slide 20
19. A megújulók a német energetikában
Forrás: Brennstoff-Wärme-Kraft, 64. k. 4. sz. 2012. p. 74.
Chart: 
| víz | szél | nap | bio | földhő
Értékesítés | 0.16 | 0.382 | 0.156 | 0.302 | 0.0002
Chart: 
| víz | szél | nap | bio | földhő
Értékesítés | 0.04 | 0.914 | 0.046
Chart: 
| víz | szél | nap | bio | földhő
Értékesítés | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Chart: 
| víz | szél | nap | bio | földhő
Értékesítés | 0.048 | 0.115 | 0.061 | 0.76 | 0.016
víz
szél
nap
bio
földhő
Villany
Hő
Üzem-anyag
Primer energia
121,9 TWh
498,2 PJ
1451,8 PJ
123,9 PJ
2011
Notes: 3-column text and 2-column image

## Slide 21
20. A német megújulós forgatókönyvek 2020-ig
Forrás: Brennstoff-Wärme-Kraft, 64. k. 7/8. sz. 2012. p. 5-8.
Villamos energia | Vezér-forgatókönyv*, 2009 |  | VDE forgatókönyve**, AT400 | 
Igénynövekedés | - 1 %/a |  | 0 %/a | 
Megújulós arány | 40,4 % |  | 40,3 % | 
Bruttó igény | 557 TWh |  | 603 TWh | 
Megújulók 2020 | GW | TWh/a | GW | TWh/a
Víz | 5,12 | 24,5 | 5,0 | 21
Szél | 41,94 | 96,3 | 58 | 127
földön | 32,94 | 66,1 | 42 | 73,4
tengerben | 9,00 | 30,2 | 16 | 53,6
Napelem (PV) | 23,16*** | 20 | 60 | 48
Biomassza | 7,85 | 50,6 | 7 | 47
Összesen | 78,9 | 196 | 130 | 243
Megjegyzések: * A Szövetségi Környezetvédelmi Minisztérium forgatókönyve 2009-ből
** A Német Elektrotechnikai Egyesület (VDE) tanulmánya 2010-ből
*** Már 2011-ben 24,82 GW napelem (PV) volt üzemben
Notes: 3-column text and 2-column image

## Slide 22
21. Napelemes termelések átvételi egységárai
Forrás: Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 62. k. 5. sz. 2012. p. 8-11.
Az épületek tetejére szerelt napelemekben termelt villamos energia átvételi egységára a csúcsteljesítmény és a felszerelési év függvényében Németországban
Chart: 
| 30 kWp-ig | 30-100 kWp között | 100-1000 kWp között | 1000 kWp felett
2011.01.01-től | 28.74 | 27.33 | 25.86 | 21.56
2012.01.01-től | 24.43 | 23.23 | 21.98 | 18.33
€ct/kWh
~51 Ft/kWh
~68 Ft/kWh
Notes: 3-column text and 2-column image

## Slide 23
22. Az osztrák villamosenergia-ellátás energiamixe
Forrás: Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 62. k. 3. sz. 2012. p. 96-99.
Jel | Energiahordozó | Arány
 | Vízerőművekből | 32,42%
 | Biomasszából | 7,48%
 | Biogázból | 2,43%
 | Egyéb megújuló energiából | 0,87%
 | Szélenergia | 9,11%
 | Napenergia | 1,29%
 | Földgázból | 30,12%
 | Olajból | 1,28%
 | Szénből | 8,10%
 | Számított import atom* | 2,42%
 | Számított import fosszilis* | 4,45%
 | Számított import egyéb* | 0,03%
 | Ö s s z e s e n | 100,0%
Chart: 
| 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév
Értékesítés | 0.3242 | 0.0748 | 0.0243 | 0.0087 | 0.0911 | 0.0129 | 0.3012 | 0.0128 | 0.081 | 0.0242 | 0.0445 | 0.0003
A teljes villamosenergia-fogyasztás energiahordozó-összetétele (mix)
* Ezek „ismeretlen helyről” származó energiák, és a felosztás az európai átviteli hálózati területekhez igazodik az importnál: 2010-ben fosszilis energiákra így 64,5% jut, atom-erőművekre 35,08% és az egyéb energiahordozókra 0,42%. Ezzel adódik az országos „mix”.
Kiszámítható a fajlagos CO2-kibocsátás (203,1 g/kWh) és a radioaktív hulladék (0,2 mg/kWh).
2010
Ausztriában már 2001 októbere óta törvényes kötelezettség, hogy tájékoztassák a fogyasztókat a villamosenergia-felhasználásuk primerenergia-összetételéről.
Notes: 3-column text and 2-column image

## Slide 24
23. A megújulós erőművek jellemzői
Forrás: Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 62. k. 10. sz. 2012. p. 20-27.
 | Egység | Biomassza | Földi szél | Tengeri szél | Szabad PV
Nettó teljesítmény | MW | 20 | 3 | 5 x 40 | >1
Nettó hatásfok | % | 31 | - | - | -
 | változás | 26-40 | - | - | -
Fajlagos beruházás | €/kW | 2850 | 1050 | 2050 | 1450
 | változás | 2100-3350 | 950-1300 | 1100-3500 | 1000-2000
Éves kiterhelés | %/a | 68,5 | 21,1 | 41,0 | 10,6
 | változás | 50-86 | 15,5-27,0 | 25,1-47,9 | 9,1-18,3
Műszaki élettartam | év | 30 | 20 | 20 | 25
 | változás | 20-40 | 12-30 | 12-30 | 15-30
Építési idő | év | 1,7 | 0,5 | 1,0 | 0,5
 | változás | 0,7-30 | 0,2-1,0 | 0,5-2,0 | 0,2-1,0
Teljesítményérték | % | - | 8,0 | 8,0 | 2,0
Állandó költség | €/kW/a | 152,0 | 50,0 | 120,0 | 33,0
Változó költség | €/MWh | 2,8 | - | - | -
Notes: 3-column text and 2-column image

## Slide 25
24. Napelemes saját energiaellátás
Forrás: Brennstoff-Wärme-Kraft, 64. k. 7/8. sz. 2012. p. 25-28.
888
888
kWh
=

napelem-modul
váltó-irányító
szabályozó
akkumulátor-telep
villamos fogyasztás
hálózat
ivóvíz
fűtővíz
fűtőrúd
fűtés
kazán
kombinált hőtároló
Notes: 3-column text and 2-column image

## Slide 26
25. Egyensúly a hálózati villamos energia árával
Forrás: Brennstoff-Wärme-Kraft, 64. k. 7/8. sz. 2012. p. 25-28.
Chart: 
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Sorozat 1
ct/kWh
háztartási PV-ár (<10 kW) háztartási villanyár
költségelőny saját termeléssel
azonos a hálózati villanyárral
Notes: 3-column text and 2-column image

## Slide 27: strobl@mavir.hu
Köszönöm a
megtisztelő
figyelmüket.
Notes: 3-column text and 2-column image